ATENŢIE LA:

# Buteliile de gaz lichefiate

## GPL

### ESTE INTERZISĂ

- Folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori ( ceasuri ) de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtuni de cauciuc fisurate sau făă coliere de susţinere la capete.

- Încercarea cu FLACĂRĂ a  etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.

- Amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură.

- Trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

- Activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie prin agitarea sau încălzirea acesteia.

- .Utilizarea furtunilor din materiale plastice.

APEL UNIC DE URGENŢĂ

112